REGLUGERÐ

um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994

með síðari breytingum nr. 387/1994.

1. gr.

Viðauki 6 verði svohljóðandi:

VIÐAUKI 6

Leyfilegt hámark mengunarefna í útblásturslofti bifreiða.

Um hámark mengandi efna í útblæstri bifreiða sem eru fluttar til landsins frá og með 1. júlí 1992 skulu gilda eftirfarandi mörk. Miðað er við prófanir samkvæmt US-87/88 reglum, sænskum A12/13 reglum eða tilskipun nr. 70/220/EBE með breytingum nr. 91/441/EBE og nr. 83/351/EBE eða tilskipun nr. 88/77/EBE með breytingum nr. 91/542/EBE, og að mengunarvarnabúnaður bifreiða sé samkvæmt reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Bifreiðar áður gerðarprófaðar og skráðar innan Evrópska efnahagssvæðisins þurfa ekki að leggja fram vottorð til staðfestingar á að mengunarefni séu undir eftirfarandi mörkum.

A. Þegar prófað er samkvæmt sænskum reglum A12/13 eða bandarískum reglum US-87/88:

| Kolmónoxíð........................................................ | CO | 2,11 | gr/km |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolvetni.............................................................. | CH | 0,25 | gr/km |
| Köfnunarefnisoxíð.............................................. | NOx | 0,62 | gr/km |
| Ryk...................................................................... |  | 0,124 | gr/km |

B. Þegar prófað er eftir tilskipun nr. 70/220/EBE með breytingum nr. 91/441/EBE og nr. 83/351/EBE:

| Viðmiðunarþyngd kg | Kolmónoxíð(CO) í gr á hverja prófun | Summa kolvetna og kðfnunarefnisoxíða í gr á hverja prófun |
| --- | --- | --- |
| vþ  1020 | 58 | 19,0 |
| 1020 < vþ  1250 | 67 | 20,5 |
| 1250 < vþ  1470 | 76 | 22,0 |
| 1470 < vþ  1700 | 84 | 23,5 |
| 1700 < vþ  1930 | 93 | 25,0 |
| 1930 < vþ  2150 | 101 | 26,5 |
| 2150  vþ | 110 | 28,0 |

| eða |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolmónoxíð............................................. | CO | 2,72 gr/km |
| Kolvetni og köfnunarefnisoxíð................ | HC+ NOx | 0,97 gr/km |
| Ryk........................................................... |  | 0,14 gr/km |

C. Þegar prófað er samkvæmt tilskipun nr. 88/77/EBE með breytingum nr. 91/452/EBE:

| Kolmónoxíð.................................................. | CO | 4,5 gr/kwh |
| --- | --- | --- |
| Kolvetni........................................................ | HC | 1,1 gr/kwh |
| Kðfnunarefnisoxíð........................................ | NOx | 8,0 gr/kwh |
| Efnisagnir...................................................... |  | 0,36 gr/kwh(*) |

(*) Sé um að ræða minni hreyfil en 85 kW skal margfalda markgildið með 1,7

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. lög nr. 65/1994 og með hliðsjón af EES-samningnum til að öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytið, 3. október 1994.

Össur Skarphéðinsson.

Magnús Jóhannesson.